## Slide 1
Stadt Lipezk, Lipezker Gebiet, die RF
Projektleiter:
Kandidat der Ingenieurwissenschaften, Generaldirektor des „Wissenschaftlichen Produktionsbetriebs System48“
Sergei Titow
Entwicklung der Technologie und der Innovationseinrichtung zur induktiven achsensymmetrischen Erwärmung der metallischen Werkstücke mit der diskreten Querschnittsfläche

## Slide 2
Es ist äußerst aktuell für eine Reihe von Industriezweigen, insbesondere in der Massenproduktion von Mahlkörpern für Bergbauaufbereitungsbetriebe und Zementwerke, von Laufkugeln der Wälzlager und von Ventilen in den Kraftölsystemen, unter anderem hoch widerstandsfähige Kugeln in den Rückschlagventilen der Tiefpumpen für die Erdölförderung u.a., die kontinuierlich arbeitende energieeffiziente Ausrüstung, die die achsensymmetrische Erwärmung in die eingestellte Tiefe zur Wärmebehandlung der kugelförmigen Werkstücke ohne Oxidation und Entcarbonisierung gewährleistet, zu entwickeln.
Dieser von Industrie gefragten Gesamtheit der Erwärmungseigenschaften entspricht am besten das Induktionsverfahren mit der unmittelbaren und Hochgeschwindigkeits-Umwandlung (Sekunden – Sekundenbruchteile) der elektrischen Energie in thermische Energie, das sich durch die einfache Regelung der Temperatur und der Wärmeeindringtiefe auszeichnet. Es lässt eine optimale Kombination der hohen Oberflächenhärte der Werkstücke (Kontaktwiderstandskraft) mit der relativ plastischen Kernzone (Abscherfestigkeit) nach dem Härten und dem Anlassen erhalten.
Aber bei allen bekannten Vorzügen dieses Verfahrens ist seine Anwendbarkeit mit Versorgung der verlangten Achsensymmetrie der Erwärmung gegenwärtig in der Weltpraxis größtenteils auf die Werkstücke des stetigen oder dazu ähnlichen Schnitts beschränkt.
Zu verwirklichendes Projekt löst das erläuterte Problem.
Einleitung

## Slide 3
DIE AUFGABE DES PROJEKTS
Die Kommerzialisierung der innovativen Technologie, die die gehobene Oberflächenhärte, die Stärke, die Abnutzungsfestigkeit der Metallkugeln zusammen mit ihrer Selbstkostensenkung erzielen lässt.
Produkt - Technologie

## Slide 4
BENUTZER DER METALLKUGELN
Eisenerzaufbereitung in der Metallurgie (Mahlkugeln in den Kugelmühlen)
Das Baugewerbe: die Herstellung von Silikat, Zement
(die Vermahlung von Klinker mit Mahlkugeln in den Kugelmühlen)
Laufkugeln
Erdölförderung
(Rückschlagventile
der Tiefpumpen )
Wärmebehandlung
Hochtechnologische Verfahren zur Gebung der vorgegebenen Eigenschaften den Kugelflächen durch symmetrisches Thermodiffusionslegieren
(Chrom, Titan, Bor u.a.)

## Slide 5
Der Hauptabnehmer der Mahlkugeln in Russland ist die Eisenerzindustrie, deren Lieferungen 40% des Marktes erobern.
Die Verbrauchsstruktur der Mahlkugeln
auf dem russischen Markt (2018, %)
1. Apatite, Uran, Erze zur Herstellung von feuerfeste Erzeugnisse u.a.
Quellenangaben: die NLMK Gruppe (Datenbank von RŽD), das russische Statistikamt Rosstat, Daten der Gesellschaften und der Fachschaften, Analyse von A.T. Kearney
Bergbauindustrie
(Erzzerkleinerung) 85%
Energetik
(Kohlevermahlung für Kohleheizwerke) 2%
Zementindustrie
(Vermahlung von Klinker) 13%
1
Kohle
Zement
Eisen
Kupfer und Nickel
Gold
Aluminium
Andere Erze1
2%
13%
40%
17%
17%
3%
2
3
Die NLMK Gruppe verbraucht ~9% der Mahlkugeln auf dem Markt der RF
Metalloinwest
NLMK Gruppe
Andere (Eisen)
14%
10%
16%
EVRAZ
Severstal
7%
4%
Norilsk Nickel
UGMK
Andere (Kupfer und Nickel)
9%
2%
VERBRAUCHSSTRUKTUR DER MAHLKUGELN IN DER RF

## Slide 6
Gesamtkosten der Kugeln
1.2 Verbrauchs-erfassung der Kugeln 1%
2.Preis der Kugeln 41%
2.2 Lieferanten
1.Verbrauch an Kugeln 51%
1.1 Qualität der Kugeln 50%
1.1.5 Geometrische Gestalt der Kugel
1.1.6 Durchmesser der Kugel
1.1.1 Chem. Zusammensetzung
1.1.4 Oberflächenqualität
1.1.2 Ist der inneren Fehler
2.2.1 Eingangs-kontrolle
1.1.3 Volumenhärte
3. Stromverbrauch zur Vermahlung 8%
3.1 Energiezählung
TCO*-ANALYSE DER METALLKUGELN**
*- Gesamtkosten des Betriebs
** - Das bestehende Instrument: das Ishikawa-Diagramm (man kann oft die Bezeichnung „Fischgräte“ in der russischen Literatur finden)

## Slide 7
DAS PROBLEM DER HOHEN BETRIEBS-GESAMTKOSTEN (TCO) VON DEN MAHLKUGELN (ANALYTIK)
Verbrauch an Kugeln 51 %
(geringe Qualität der Kugeln)
Preis der Kugeln 41 %
(hohe Selbstkosten der Kugeln)
Stromverbrauch zur Vermahlung 8 %
TCO der Mahlkugeln in «SGOK» ОАО
Jahreswerte | «SGOK» OAO | Die RF
Verbrauch, Tt | 47,9 | 609
Kosten, Mio. Rub. | 1.916 | 24.360
ТСО, Mio. Rub. | 4.673 | Es hängt vom Zweig ab
Entgangener Gewinn gegen 1 % der TCO- Senkung, Mio. Rub. | 46,7 | Es hängt vom Zweig ab
Die Umfänge der Erzverarbeitung und die Konsumintensität von Mahlkörpern
Der Umfang der Erzverarbeitung, Mio.t
Der Produktionsumfang des Erzkonzentrats, Mio.t
Der spezifische Verbrauch an Mahlkörper pro Tonne des verarbeiteten Erzes, kg/t
Während des weiteren Erzabbaus ist es eine Verringerung der spezifischen Konzentratausbeute aus einer Tonne des zu verarbeitenden Erzes zu erwarten.
Der Verbrauchsumfang der Mahlkörper, Tt pro Jahr
Mahlkugeln, D 40 mm
Mahlkugeln, D 60 mm
Mahlkugeln, D 100 mm
Der spezifische Verbrauch an Mahlkörper pro Tonne des zu verarbeitenden Erzes wird in Anbetracht der allmählichen Verringerung der Aufbereitbarkeit des Erzes weiter anwachsen1.
1 Ohne Rücksicht auf den etwaigen Effekt vom Lieferantenwechsel und/oder der Art der Mahlkörper
Quellenangaben: SGOK, Analyse von A.T. Kearney
Mit Rücksicht auf eine Reihe von Großprojekten in Kupfer, Eisen und Gold, kann man das Marktwachstum der Mahlkörper zum Jahr 2020 erwarten.

## Slide 8
Die historische Preisentwicklung* von Mahlkugeln,
T. Rub. /t
Quellenangaben: SGOK «NLMK» PAO, Analyse von A.T. Kearney
In den Jahren 2015 bis 2017 hat die Preisentwicklung von Mahlkugeln die Veränderung von Preisen für Stahl mit einer zeitlichen Verzögerung von 3 bis 6 Monaten widergespiegelt.
Stahlkugeln, D 100 mm, Härte der Gruppe 3
Stahlkugeln, D 60mm, Härte der Gruppen 2-3
Stahlkugeln, D 60 mm, Härte der Gruppen 2-3
Bewertungen von Billet FOB Black &
Baltic Sea ports export
Mit Ausnahme vom Anfang des Jahres 2015 waren die gußeisernen Kugeln stabil um ~3500-5500 Rub./t billiger als die Stahlkugeln.
PREISENTWICKLUNG VON MAHLKUGELN, MARKTUMFANG
Markt der RF, Mrd.Rub.
Weltmarkt, Mrd.Rub.
PAM
TAM
SAM
SOM
PAM
TAM
SAM
SOM
20,1
23,7
108,2
125,8
?**
**- In der ersten Stuffe steht ein Eintritt in den Weltmarkt nicht auf dem Plan.
0,73
2,1
37,3
*- Die Preise korrelieren mit den Rohstoffpreisen (Eisenscheibe)

## Slide 9
Der globale Marktführer Arrium erobert ~30% des Markts, aber er operiert nur auf den Märkten in Nord- und Südamerika und in Australien
Man zeichnet vier führende globale Spieler aus, die mit den Betrieben in verschiedenen Weltregionen operieren:
  Arrium1 : 7 Werke in Süd- und Nordamerika, Australien und Indonesien, ein Kapazitätführer des globalen Markts (29% vom Markt)
  Magotteaux: 13 Werke in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Südafrika
  AIA Engineering2 : Herstellung in Indien und aktive Lieferungen nach Süd- und Nordamerika, Australien, Südafrika und Europa
  ME Elecmetal: 5 Werke in Süd- und Nordamerika
78 regionale Hersteller, die sich im Produktionsumfang und dem Kompetenzniveau viel unterscheiden.
  Hauptproduzenten der GUS: EVRAZ, METINVEST und UzMetKombinat, gehören in die Top 10 der größten Welthersteller den Kapazitäten nach.
Die Weltmarktstruktur der Mahlkugeln
Namen bis zum Jahr 2012: Moly-Cop und OneSteel
Das Handelszeichen auf den Ausfuhrmärkten ist Vega.
Quellenangaben: Arrium, SPARK, KOMPASS, Capital IQ, Analyse von A.T. Kearney
Umfang der Produktionskapazitäten,
Tt
Andere Hersteller 1697
Donhad 140
4%
Gerdau 140
ME Elecmetal 154
UzMetKombinat 170
METINVEST 170
3%
AIAE (Vega) 200
3%
EVRAZ 250
6%
Magotteaux 308
7%
Arrium1 1290
29%
Total= ~4500 Tt
HERSTELLER VON METALLKUGELN IN DER WELT
(DIE KLASSISCHE TECHNOLOGIE DER ERWÄRMUNG ZUR WÄRMEBEHANDLUNG)

## Slide 10
GEOGRAPHIE DER HERSTELLER - KONSUMENTEN VON MAHLKUGELN IN DER WELT
Der globale Markt der Mahlkörper macht ~3 Mrd. t aus und wachst um 4-5% pro Jahr, aber die Kapazitäten sind nur zu ~70% ausgelastet.
Regionale Bilanzen der Mahlkörper
(2017, Tt)
Einschließlich Nordafrika
Quellenangaben: Arrium, AIA Engineering, UN Comtrade, Analyse von A.T. Kearney
Der Weltmarktumfang von Mahlkörpern macht ~2,9Mrd. t aus, ~90% davon vom Bergbausektor verbraucht wird.
Die wichtigsten Verbrauchsregionen sind GUS, Süd- und Nordamerika, China und Australasien.
In den Jahren 2014-2017 macht die jährliche Marktwachstumsrate 4-5% pro Jahr aus.
Die Herstellung von Mahlkörper ist hauptsächlich in ihren Verbrauchsregionen konzentriert. Die Gesamtauslastung der Kapazitäten macht ~70% aus.
60 und 30 Tt pro Jahr bzw. exportierend, sind Indien und China die größten Exporteure der Mahlkörper.

## Slide 11
снижение качества термообработки
METALLGEFÜGE VOR DER BEHANDLUNG
METALLGEFÜGE NACH DER BEHANDLUNG
ERWÄRMUNG IN DEN GASÖFEN oder
IN DEN WIDERSTANDSÖFEN (Heizelemente)
INDUKTIVE ERWÄRMUNG HF-Strom!
DIE QUALITÄT VON WÄRMEBEHANDLUNG HEIßT DIE QUALITÄT VON KUGELN
EIN KLASSISCHES HERANGEHEN
EIN VORGESCHLAGENES HERANGEHEN

## Slide 12
INNOVATIVE TECHNOLOGIE DER ERWÄRMUNG ZUR WÄRMEBEHANDLUNG
Ein Werkstück
«Rundling»
Das Schrägwalz-werk
Der Förderer
Die vorgeschlagene Induktions-anlage
Die Härteanlage
Die Abteilung für Wärmebehandlung
Es ist möglich, in die bestehenden technologischen Linien der Produktionsgesellschaften zu integrieren!
EINGANG – STUFE 1
AUSGANG
ACHSENSYMMETRISCHE DREHUNG DER KUGEL IM RAUM DES ELEKTROMAGNETISCHEN FELDS
REGELUNG DER
TEMPERATUR UND
DER WÄRMEEINDRINGTIEFE
MINIMUM VIABLE PRODUCT (MVP)

## Slide 13
LEISTUNGSGEWINN VOM NEUERERTUM FÜR DEN VERBRAUCHER
Die Verwendung der vorgeschlagenen Technologie lässt einen raren Doppeleffekt erreichen:
eine Qualitätssteigerung von Mahlkugeln mit ihrer gleichzeitigen Selbstkostensenkung, was insgesamt TCO der Mahlkugel viel herabsetzen lässt
Die Erhöhung des Wirkungsgrades von der Anlage (die Direkterwärmung vom Material der Kugel von der Energie des elektromagnetischen Felds)
Die Oberflächenerwärmung der Kugel in die eingestellte Tiefe
(Es gibt keinen Energieaufwand für die Erwärmung vom Kern des Werkstücks)
Die Hochgeschwindigkeitserwärmung (Es gibt keine Notwendigkeit, die Energie im Verlauf von Stunden aufzuwenden)
Es ist möglich, das Material der Kugel ACHSENSYMMETRISCH in die eingestellte Tiefe zu erwärmen
Es ist möglich, die plastische Kernzone zu erhalten und den Effekt der ABSCHERFESTIGKEIT zu erreichen
Es ist möglich, KEINE OXIDATION UND ENTCARBONISIERUNG durch die Hochgeschwindigkeit der Erwärmung zu gewährleisten
Die Lebensdauer-verbesserung bis
1,6-mal
Die Selbstkostensenkung um 7,2 %
Die Senkung von TCO der Mahlkugel um 23,3 %
(etwa 40 euro cents pro Tonne des verarbeiteten Erzes)

## Slide 14: DER VERGLEICH DER TECHNISCHWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN MIT WELTKONKURRENTEN

## Slide 15
GESCHÄFTSMODELL DES PROJEKTS*
SCHLÜSSELPARTNER
SCHLÜSSELPROZESSE
SCHLÜSSELRESSOURCEN
WERTBEITRAG
ABSATZWEGE
KOSTENSTRUKTUR
ERTRAGSSTRÖME
Eisenhüttenwerke (einschließlich Produkt Dealer): Lieferung des Stahlwerkstück
«Rundling»)
Die Personalkapazität;
2) Objekte des geistigen Eigentum (Patente, innovative Entwicklungen) –immaterielle Aktiva;
3) materielle Ressourcen (Ausrüstung (Induktoren HF-Strom), ein Gebäude (für die Produktionslinie), ein Büro, das Werkzeug und Zubehörteile, u.ä.);
4) finanzielle Ressourcen (Bargeld und Giralgeld);
5) Der Rohstoff.
Die Herstellung von hochvertigen Metallkugeln mit TCO-Senkung für einen Verbraucher
Der Extragewinn der Verbraucherbetriebe durch TCO- Senkung der gelieferten Metallkugeln
Der Lizenzverkauf zur Herstellung und Ausnutzung der Entwicklungsausrüstung;
Der Verkauf der Entwicklungsausrüstung;
Die Realisierung der Metallkugeln.
Festkosten (Arbeitslohn vom Personal, Mietkosten der Räume , Abschreibungen, verschiedene Sozialfondszuführung u.s.w.);
Der Rohstoff und die Energie;
Kosten für die Anwerbuung von Neukunden.
Es ist geplant, direkte und indirekte Verkäufe der Produkte den Verbrauchern zu organisieren
1) Die persönliche Unterstützung;
2) Das gemeinsame Schaffen des Wertbeitrags
ZUSAMMENWIRKEN
MIT KUNDEN
1) Bergbau-und Aufbereitungskombinate;
2) Das Baugewerbe (Herstellung von Silikaten, Zement);
3) Der Kugellagerzweig (Laufkugeln der Wälzlager);
4) Die Erdölförderung (Rückschlagventile der Tiefpumpen);
5) Die Wärmebehandlung (hochtechnologische Verfahren zur Gebung der vorgegebenen Eigenschaften den Kugelflächen durch symmetrisches Thermodiffusionslegieren
(Chrom, Titan, Bor u.a.)
VERBRAUCHERSEGMENTE
* - der Methodik von А.Osterwalder gemäß

## Slide 16
DER PLAN DER KOMMERZIALISIERUNG VON PROJEKTERGEBNISSEN
Forschung und Entwicklung
Herstellung von der Versuchspartie der Metallkugeln
Realisierung dem Verbraucher die Versuchspartie der Kugeln
Bemerkungen vom ersten Verbraucher
Berichtigung von den Ergebnissen der Forschung und der Entwicklung
Ja
Nein
Herstellung von Pilotmuster der Anlage
1
1
Herstellung von der Versuchspartie der Metallkugeln für «Severstal» PAO*
Realisierung der Fa. «Severstal» PAO* die Versuchspartie der Kugeln
Bemerkungen vom «Severstal» PAO*
Ja
Nein
Berichtigung des Pilotmusters
Aufbau von Lieferungen der Metallkugeln innerhalb der Fa. «Severstal» PAO*
2
2
* - oder eine andere Hüttengesellschaft, zum Beispiel «NLMK» PAO
Volle Befriedigung der Ansprüche der Fa. «Severstal» PAO* in Qualität der Metallkugeln
Produktionsabsatz den Eisenhüttenkombinaten aus den anderen Regionen der RF
Diversifikation des Absatzmarkts
3
3
Die ausländische Marktdurchdringung
Verwicklung der Strategie «Exit»
(Verkauf der Technologie einem von den großen Spielern auf dem Markt)
Die Wirtschaftlichen Effektivitätskennziffern von der Abwicklung des Projekts (Herstellung) |  |  |  |  | 
Investitionsphase, Jahre | Projektzyklus, Jahre | NPV, Mio. euro | IRR, % | nок, Jahre | ROI
2 | 5 | 17,4 | 81,3 | 2,7 | 3,8

## Slide 17
PROJEKTSTEAM
Projektleiter als Direktor
„Marketing“ Bereichsleiter
Wissenschaftlicher Obermitarbeiter
Chefingenieur
Buchhalter
Doktor der Ingenieurwissenschaften, Professor, Leiter des Lehrstuhls vom Elektroantrieb an der FSHB für BH „Lipezker staatliche technische Universität“. Er hat eine Erfahrung der Kommerzialisierung von 9 Erfindungen. Er nahm an der Forschung und der Entwicklung teil, wo er als wissenschaftlicher Berater und Schöpfer der zugrunde liegenden Ideen auftrat. Ein ordentliches Mitglied der Internationalen Akademie der Naturwissenschaft und der Russischen Akademie der Qualitätsprobleme.
Kandidat der Ingenieurwissenschaften, Ingenieur im Direktionsbereich zur Automatisierung des technologischen Prozesse in „Nowolipezkij metallurgitscheskij Kombinat (NLMK)“ PAO. Er hat Programmierkenntnisse der Industrie-Controller von Siemens Simatic Serien 200/300/400/TDC, Schneider Premium/Quantum der von IEC 61131-3 standartisierten Sprachen. Er entwickelte die Projekte für Medien des Mensch-Maschinen-Interfaces auf der Grundlage der Systeme Siemens WinCC/WinCC Flexible und Schneider Electric Citect. Er hat eine Erfahrung der Entwicklung und der Einrichtung der elektrischen Antriebe von verschiedenen Herstellern (Siemens: Simoreg, Simovert, Micromaster, Sinamics, Schneider Electric: Altivar 31,71, Emerson Unidrive SP, Mitsubishi FR, Baumuller bMax 4400).
Projektleiter: Kandidat der Ingenieurwissenschaften; Autor der Projektidee; mehrmaliger Teilnehmer und Preisträger der prestigeträchtigen Wettbewerbe von Innovationen. Er studierte unter Leitung der Spezialisten von McKincey and Company (unter anderem in Deutschland). Er zog Investitionen ins Projekt heran, deren Gesamtbetrag etwa 8 Mio.Rub., einschließlich aus den außerbudgetären Quellen, ausmachte. Er hat eine erfolgreiche Erfahrung des Zusammenwirkens mit den regionalen Behörden.
Kandidat der Geschichtswissen-schaften. Er hat eine Leitungserfahrung in einem russisch-amerikanischen Gemeinschaftsprojekt; Leiter der Projekte zur Systementwicklung von Elektronenwechselwirkung zwischen dem Staat und der Gesellschaft (ein System der multifunktionalen Zentren im Lipezker Gebiet); Autor und Leiter einer Reihe von IT-Projekten für die regionalen Behörde; er versorgte zwei Wahlkampagnen des Hauptes der Stadt Lipezk mit der sotiologischen Unterstützung.

## Slide 18
Schritte während 2 Monaten 2019
Das Gutachten wurde abgegeben
Sk
Mittel wurden beschafft
Sk
am 10. April
am 29. April
am 20. Mai
Das internationale Patentierungsverfahren PCT wurde gestartet
„Wissenschaftlichen Produktionsbetriebs System48“ Gesellschaft mit beschränkter Haftung ООО,
ul. Puschkina, 13, Gebäude A, Raum 2, 398001, Stadt Lipezk, Tel.: +7 (904) 690-26-01, E-Mail: main@system48.ru,
Staatliche Hauptregistrierungsnummer: 1164827055645, Steuer-ID-Nr./Erfassungsgrund Kode: 4826123123/482601001,
Verrechnungskonto-Nr.: 40702810902930001612, in «ALFA-BANK» AO, Abteilung in der Stadt Moskau, Steuer-ID-Nr.: 7728168971, Staatliche Hauptregistrierungsnummer: 1027700067328, BLZ: 044525593, Korrespondenzkonto-Nr.: 30101810200000000593